Balistika mechanických střelných zbraní
 Zuzana Chlebounová
Jan Mareš
Jan Paták
FyzSem ZS 2009

---
Obsah
1.Použité zbraně
2.Akustická metoda
3.Balistické kyvadlo
4.Závěr

---
Použité zbraně
SLAVIA 630 STANDARD
Ráže	4.5 mm
Hmotnost	3 kg
Délka hlavně	530 mm
Celková délka	1160 mm
LOV 21
Ráže	4.5 mm
Hmotnost	1 kg
Délka hlavně	240 mm
Celková délka	290 mm
Hnací plyn	CO2
Prak MR
Průřez gumy	30mm2

---
Akustická metoda
v = {s} over {t} = {s} over {t_{0} - {s} over {v_{z}} }
Pomůcky
1. Mikrofon
2. Software pro zpracování zvuku (Wavepad)
3. Metr
4. Plech
Postup
Ze známé vzdálenosti střílíme do plechu a odečítáme čas výstřelu a nárazu.

---
Výsledky
zbraň	vzdálenost	rychlost
Vzduchovka Slavia 630	10m	(122 ± 4) ms-1
Vzduchovka Slavia 630	16m	(112 ± 10) ms-1
Lov 21	10m	(103 ± 7) ms-1
Prak	10m	(51 ± 7) ms-1
Simulace rychlosti diabolky
v závislosti na dráze
dráha [m]
rychlost [m/s]
F_{n} = {1} over {2} C ρ S v^{2}newline C = 0,48

---
Problémy
Rychlost zvuku – závislost na teplotě
 331,82+(0,61*t)
Vzdálenost zbraně od terče
min. cca 10m (x úsťová rychlost)
Vyžaduje tiché prostředí
Vítr
Rozlišení peaků v grafu zvuku
Ozvěna

---
Balistické kyvadlo
Pomůcky
1. Vhodné kyvadlo se závěsem
2. Metr
3. Fotoaparát na stativu
Parametry experimentu
Hmotnost kyvadla M = (477 ± 5) g
Hmotnost broku m = (0,50 ± 0,05) g
Délka závěsu l = (2,50 ± 0,05) m
Postup
Střílíme do kyvadla a pozorujeme jeho horizontální výchylku
v = {m + M} over {m} sqrt{2 g(l-sqrt{l^{2}-x^{2}} )}

---
Výsledky
Rychlost Slavia 630
123 m/s
Rychlost Lov 21
170 m/s

---
Problémy
Najít vhodné kyvadlo tak, aby v něm uvízly broky
Vhodně kyvadlo zavěsit, aby nedocházelo k rotacím
Synchroniovat fotografa se střelcem
Fyzsem ZS 2009

---
Závěr
Naměřené rychlosti
Akustická metoda
Slavia 630	(122 ± 4) ms-1
Lov 21	(103 ± 7) ms-1
Prak MR	(51 ± 7) ms-1
Balistické kyvadlo
Slavia 630	123 ms-1
Lov 21	170 ms-1
Rychlosti dle manuálu
Slavia	170 ms-1
Lov 21	cca 120 ms-1
Poučení
Kombinace více metod, různé provedení
Příprava experimentu
Přesnost měření
Podložení teorií
Chce to praxi
Fyzsem ZS 2009

---
Literatura
Štoll, I. : Mechanika, FJFI ČVUT 2003 Praha
Tarábek, P.; Čevinková, P.; kolektiv: Odmaturuj z fyziky, Didaktis Brno 2004
Kolektiv: Matematické, fyzikální a chemické tabulky, SPN, Praha, 1970
Courtney M.: Acoustic methods for measuring bullet velocity, Applied
Acoustics 69/2008
dostupné na http://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/0812/0812.4752.pdf
Jošek, R.: Demonstrace praktického využití balistického kyvadla,
Proceeding, Fyzikální seminář Zima 98, FJFI ČVUT