## Slide 1: Tajemství pyramid očima fyzika
Fyzikální seminář 2014
Michal Tichý & Dominik Vít

## Slide 2: Schéma prezentace
  Parametry Cheopsovy pyramidy
  Práce v lomu
  Doprava materiálu
  Metody tahání
  Odhad potřebné pracovní síly
  Problémy stavby
  Nezodpovězené otázky
  Reference

## Slide 3: Parametry Cheopsovy pyramidy
  Rozměry : podstava - 230.38 x 230.38 m
    výška 146.5 m
  Hmotnost pyramidy: 6.5 mil t
  Počet bloků: 2.3 mil bloků
  Průměrná váha bloků: 2.5 t
  Sklon pyramidy: 51°20'

## Slide 4: Práce v lomu
  Metoda vrbových proutků-princip roztažnosti
  Primitivní dláta a kladiva
  Rychlost opracování
  Odchylka od rovinnosti 0,025 cm/blok
  50-60 tun (granitové bloky)
Egypt
Teplice nad Metují
Vápenné směsi (roztažnost), výbušniny, strunné pily
Diamantové pily, kotouče (perioda osazení 2-3 týdny)
Rychlost opracování pískovce 60 cm/h
Odchylka od rovinnosti 1 cm/blok
24 tun (sousoší géniů)

## Slide 5: Doprava materiálu
  Lodní doprava po Nilu- až 943 km (stálý severozápadní protivítr)
  Vykládání a nakládání - v té době výtah a jeřáb nebyl znám
  Transport po Nilu
    táhnutí lodi dělníky
  Transport kamene po zemi
    bez využití zvířat

## Slide 6: Metody tahání
  Kámen po suchém písku
  Kámen po mokrém písku
  Dřevěné sáňky
    po suchém písku - f = 0.54
    po mokrém písku - f = 0.33
    po dřevěných kolejnicích – f = 0.3
      zeefektivnění pomocí oleje
  Využívání pouze lidské síly
Tahání bloků na pyramidu - po stěně pyramidy

## Slide 7: Odhad potřebné pracovní síly
  Průměrná síla vyvinutá člověkem : 117 N
  Průměrný výkon člověka pracujícího 8 hodin : 100 w
  Průměná hmotnost stavitele: 60 kg
  Doba stavby: max. 23 let
  Odhad počtu dělníků z čistě energetického hlediska: 300 dělníků
  Odhad počtu dělníků pro dané metody transportu :
    po suchém písku: 1155
    po mokrém písku: 823
    po dřevěných kolejnicích: 776

## Slide 8: Problémy stavby
  Egyptské podmínky
  Vztyčení posledního kamene- 13 t pyramidion
  Využití pouze lidské síly
  Výška stavby
  Primitivní nástroje
  Vodorovina
    Žádné zbytky po vodních kanálcích
    Dnešní tolerance – 35 cm

## Slide 9: Nezodpovězené otázky
  Výběr granitu jako stavebního materiálu
  Pokusné chodby- vytesaná kopie interiéru
  Velké poškození královy komory
  Přesnost stavby
  Vrtání na jádro
  Hrubá nedokončená podlaha Královniny komory
  Účel pyramidy (nebyly hrobky)

## Slide 10: Reference
Wikipedia.org. [online]. [cit. 2014-12-02]. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/Great_Pyramid_of_Giza
LOHNER, Franz. Pyramidenbau. [online]. [cit. 2014-12-02]. Dostupné z:http://en.whttp://www.cheops-pyramide.ch/pyramid-building.htmlikipedia.org/wiki/Great_Pyramid_of_Giza
DUNN, Christopher. Elektrárna v Gíze: byly pyramidy gigantickými energetickými zdroji?. Praha: Dobra, 2008, 383 s. ISBN 978-80-86459-58-5.
Mapping Ignorance. [online]. [cit. 2014-12-02]. Dostupné z:http://mappingignorance.org/2014/07/18/moving-pyramid-stones-sand/
PETRIE, W.M. Flinders. Pyramids and temples of Gizeh. London: Kegan Paul, 2003. ISBN 07-103-0709-8.